## Slide 1: Control de emisiones
Prof. RAUL TAPIA MORENO
Equipo:
Cristóbal Rodríguez Covarrubias
Jorge ivan rincon Hernández

## Slide 2: A) Identificación de componentes de sistema de escape.

## Slide 3: MULTIPLE DE ESCAPE
El Múltiple de Escape es el encargado de recolectar los gases de escape que produce la cámara de combustión, para expulsarlos por el escape.

## Slide 4: CONSTRUCCION
Lo primero que debe cumplir el múltiple de escape es tener suficiente resistencia a la corrosión para ser duradero a las altas temperaturas de funcionamiento.

## Slide 5: MATERIALES
Lo que generalmente se logra con un proceso de aluminación, silicación, cromización o la combinación de estos procesos sobre un tubo de acero, o bien utilizando hierro fundido aleado, además debe impedir un elevado enfriamiento de los gases calientes, por eso, es común que sean de paredes metálicas gruesas.

## Slide 6: TUBOS DE ESCAPE. tipos, características
1.Todas las bocas de unión a los cilindros están montadas en una pieza común, lo que le permite a través de pernos acoplarse de manera segura y apretada al motor.
2. Todos los codos de los tubos son de curvatura alargada para facilitar el flujo de las ondas de presión sin rebote.
3. Los tubos convergen dos a dos en una "Y" hasta terminar en el tubo final de salida.
4. Los diámetros de los tubos crecen a medida que se acoplan mas de ellos, la segunda sección después de la primera "Y" es de diámetro mas grande que los tubos que entran a la "Y", lo mismo sucede en la segunda convergencia. Esto se debe a que mas de un cilindro puede estar aportando volumen de flujo al conducto y por tanto se necesita mas diámetro para reducir las pérdidas por rozamiento.
5. Finalmente termina en un platillo con orificios para pernos a fin de acoplarse al tubo de escape

## Slide 7: SILENCIADOR
Este elemento tiene el objetivo de amortiguar el ruido que se produciría si la onda mecánica de choque generada cuando se abre la válvula de escape llegase directamente al exterior. El silenciador tampoco es imprescindible, pero pueden imaginarse una vía de tráfico intenso si todos los automóviles produjeran ruido intenso, por eso, en la mayoría de los países es de uso obligatorio este dispositivo.

## Slide 8: Convertidor catalitico
El convertidor catalítico es una de las numerosas piezas caras que tienen los automóviles y que no son necesarias para su funcionamiento. La utilización de este dispositivo se debe a la necesidad de eliminar hasta un alto porcentaje los gases tóxicos que acompañan al escape del motor.
como catalizadores se emplean metales preciosos que son escasos y caros, entre ellos los mas utilizados son el platino, el paladio y el rodio, especialmente el primero.

## Slide 9: Reacciones, oxidacion y reduccion
En los convertidores modernos (de triple acción) las transformaciones se producen cambiando el monóxido de carbono (CO), los óxidos de nitrógeno (NOx) y los hidrocarburos sin quemar (CnHm) que vienen del motor, a dióxido de carbono (CO2), nitrógeno molecular (N2) y agua (H2O).

## Slide 10: B) IDENTIFICACION DEL SISTEMA DEL CONTROL DE EMISIONES.

## Slide 14: Convertidores catalíticos
Es un dispositivo que forma parte del sistema de control de emisiones del vehículo, ayuda a disminuir casi a cero los elementos nocivos de los gases de escape de un vehículo.

## Slide 15
Consta de un panal (preferentemente de cerámica) con incrustaciones de partículas de metales preciosos (platino, paladio y rodio), las emisiones contaminantes reaccionan con los metales preciosos y el calor, transformándose a sí mismos en agua, bióxido de carbono y otros compuestos inofensivos. El catalizador requiere de calor de combustión (aprox. 260°C) para activarse o "desactivarse" y a través de las reacciones químicas que se producen en su interior añade calor al sistema de escape

## Slide 16: OPACIMETRO
es un analizador de humos multifuncional. Puede se conectado a varios analizadores,
ordenadores y otros sistemas de ensayo. Por ello a cualquier sistema equipado con una entrada de
comunicación serie RS 232 se le puede añadir el Analizador de Opacidad
El Analizador de Opacidad EDA 2 es muy completo, compacto y fácil de usar. Por estas razones el

## Slide 17
EA 2 es una pieza fundamental en cualquier equipamiento técnico y en cualquier centro de trabajo.
Para poder efectuar una medición rápida y exhaustiva TEN ha desarrollado el analizador diesel EDA
2. Debido a su diseño compacto, el EDA 2 es una herramienta de fácil uso y libre de mantenimiento.
Con el EDA 2 es posible analizar los vehículos y los camiones sIn ningún problema.

## Slide 18: FILTROS
El sistema de admisión consiste de una caja de filtros (si se utiliza), elemento filtrante, tubería y conexiones al múltiple de admisión o turbo cargador. Un sistema de filtrado efectivo provee al motor aire limpio con una restricción mínima, separando del aire los materiales finos como el polvo, arenas, etc. También debe permitir la operación del motor por un período de tiempo razonable antes de requerir servicio. Un sistema de filtrado ineficiente afectará de manera adversa el desempeño, las emisiones y la vida útil del motor.

## Slide 19
Restricción de aire La restricción de un sistema de admisión con un filtro de aire nuevo (limpio) no debe de ser mayor a 12 in. H2O (3 kPa). Valores de restricción de hasta 17 in.H2O (4.2 kPa) son aceptables únicamente para filtros con pre-limpiadores). Las cajas de filtros y filtros en los motores a diesel deben ser revisados, y el elemento filtrante debe ser reemplazado cuando la restricción en la admisión alcanza 25 in.H2O (6.2 kPa) o el indicador de restricción de filtro de aire así lo indicara.

## Slide 20: Válvula para recirculación de gases de escape EGR
Estas válvulas fueron diseñadas, para traer gases del múltiple de escape hacia el (múltiple), con la finalidad de diluir la mezcla de aire/combustible que se entrega a la cámara de combustión. consiguiendo de esta manera mantener los compuestos de NOx

## Slide 21
Para reducir la formación de NOx, es necesario reducir la temperatura de combustión; de allí la conveniencia en el uso de una válvula EGR. Las temperaturas de combustión de gran intensidad, y corta duración crean NOx. Mezclando gas inerte [gases de escape], con la mezcla de aire/combustible, se descubrió que disminuía la velocidad de combustión, se reducían las temperaturas elevadas, y los compuestos de NOx se mantienen dentro de los limites respirables.

## Slide 22
Los vehículos modernos vienen equipados con catalizadores de oxidación/reduccion (convertidor catalítico), sistema de carburación retroalimentado ( feed back), inyección de combustible; que mantienen los compuestos de NOx dentro de lo aceptable. Pero aun con estos sistemas , se necesita el sistema EGR para reducir las emisiones excesivas

## Slide 23: Sistema EVAP convencional
Tapón sellado del tanque.
Los tapones de tanque ventilados directamente (con respiradero) ya no se utilizan. Todos los tapones de tanque actuales son sellados. La mayoría de ellos además de ser sellados, están equipados con una válvula de alivio de presión y vacío. Estas válvulas previenen daños en el tanque en caso de que fallara el sistema de ventilación del tanque.

## Slide 24
Tanque de combustible
Antes de 1970 los vehículos liberaban los excesos de vapores de combustible por medio del tapón de llenado y el tubo de ventilación en el tanque de combustible. La tubería de ventilación permitía que ingresara aire a medida que se consumía el combustible, el cual compensaba la presión interna de vapor en altas temperaturas.

## Slide 25
Con el tapón de llenado sellado, toda la ventilación del tanque se realiza por medio de la tubería de ventilación y para evitar presiones excesivas, los tanques han sido re diseñados. Los dos métodos de rediseño son:

## Slide 26
1) Instalar un tanque adicional de expansión térmica, dentro del tanque.
2) Cambio en la forma del tanque, el cual permite solo del 10-12% de espacio de aire con tanque lleno.
Sistema con tanque de expansión térmica
Válvula operada eléctricamente
Válvula operada por vacío

## Slide 27: Conversión catalítica
El proceso de conversión se basa en la integración de varios procesos catalíticos en cascada que pueden ajustar la producción de diferentes hidrocarburos (aromáticos, hidrocarburos ramificados o parafinas de cadena larga) según sea gasolina, diesel o queroseno el combustible a fabricar.

## Slide 28
Los combustibles líquidos derivados de fuentes renovables se presentan como una alternativa a los combustibles fósiles debido a su renovabilidad y menor impacto ambiental.

## Slide 29
La conversión de hidratos de carbono derivados de la biomasa (azúcares y polioles) en combustibles para el transporte requiere la eliminación de la gran mayoría de los átomos de oxígeno presentes en dichas moléculas con el fin de obtener combustibles con propiedades óptimas para la combustión.